OÜ Rakvere Põllumajandustehnika

PÖÖRATAV ULUKI LAHKAMISE STATIIV

KASUTUSJUHEND

Statiivi monteerides või kasutades kinnitate, et olete tähelepanelikult käesoleva kasutusjuhendi läbi lugenud.

Lugupeetud Klient!

Pööratava uluki lahkamise statiivi (edaspidi statiiv) tööomaduste parimaks rakendamiseks ning ohutuse tagamiseks palun lugege enne  monteerimist ning kasutamist käesolev kasutusjuhend ning AWD 153 elektritali kasutusjuhend läbi.

HOIATUS!

Kasutada statiivi vaid vastavalt kasutusjuhendile. Erilist tähelepanu tuleb pöörata ohutusele vältimaks ohtu ning vigastusi nii statiivile kui ka läheduses viibivatele inimestele. Statiivi kasutaja on vastutav iseenda ning teiste ohutuse eest. Ohutusnõuete eiramine võib kahjustada statiivi ning põhjustada tõsiseid terviserikkeid või isegi surma. Statiivi mittenõuetekohase kasutamisega kaob pretensioonide esitamise õigus ning võimalike ohtude risk jääb eranditult omaniku vastutada.

Tõsiste õnnetuste vältimiseks järgige järgnevaid juhiseid:

- Veenduge, et statiivi nõuetekohaseks kasutamiseks ja korrashoiuks on loodud vajalikud tingimused, sealhulgas on olemas asjakohane teave, mis on seadmega kokku puutuvatele isikutele teatavaks tehtud ja kättesaadav.

- Vahetu ohu ilmnemisel tuleb elektritali seisata.

- Statiivi vahetu kasutaja on statiivi kasutamiseks kompetentne või ta tegutseb kompetentse isiku juhendamise ja kontrolli all.

- Enne statiivile lähenemist veenduge, et see on ohutu.

- Ärge kasutage statiivi millekski muuks, kui lihakehade tõstmiseks massiga kuni

400 kg.

- Vajaduse korral kasutage kaitse- ja ohutusvahendeid.

- Statiivi monteerimise ajal peab elektritali toitevool olema pistikust eemaldatud.

- Kui te ei kasuta statiivi, lülitage elektritali välja ning eemaldage elektritali toitevoolu pistikust.

- Ärge jätke oma sõrmi, juukseid ning lahtiseid riideosi trosside ning elektritali vahele.

- Ärge viibige statiiviga üleval hoitavate lihaloomade all.

- Ärge hoidke väärtuslike esemeid statiiviga hoitavate lihaloomade all.

- Paigaldage statiiv tasasele pinnasele.

- Veenduge, et statiiv on paigaldatud maapinnaga risti. Kasutage statiivi paigaldusel loodi.

- Avastades kulumist või katkenud kiude, vahetage tross viivitamatult uue vastu.

- Ärge kasutage suuruselt või materjalilt erinevaid trosse.

Elektrioht                                Ohuala                            Rippuv last                       Lugeda

kasutusjuhendit

PAIGALDUS

1) Valige statiivi paigaldamiseks sobiv koht. Veenduge, et kümne meetri raadiuses poleks ühtegi objekti, mis võiks statiivi monteerimise käigus ohtlikuks osutuda (nt. elektriliinid).

2) Olles valinud sobiva koha,  kaevake betoneerimise jaoks piisava suurusega  auk.

3) Betoneerige statiivi alumine osa maasse jälgides, et statiivi kinnitusosast 500 mm jääks maa pinnale ning ülejäänud ca 1.5 meetrit oleks betooni sees. Parimate tulemuste saavutamiseks soovitame betoneerimistöö jätta  pädevatele ehitajatele.

4)Monteerige statiivi ülemine osa kokku. St. Paigaldage horisontaaltalad, kinnitage need poltidega,  paigaldage tross ning trossirattad. Trossi paigaldamisel veenduge, et trossiraskused oleks tala otsa mitte kinnituskonksu poolel.

5) Kui olete veendunud, et betoon on kuivanud, ühendage tõsteseadme (nt. kraana) abiga statiivi ülemine pool ning varasemalt betoneeritud alumine pool. Keerake ühenduspoldid tugevalt kinni. (Algul keerake kaks vastastiku olevat polti kinni. Seejärel statiivi pöörates on võimalik paigaldada ülejäänud poldid.)

6) Kontrollige, kas tross liigub mööda trossirattaid.

Monteerimise järel saavutatud lõpptulemus:

KASUTAMINE

- Ühendage elektritali voolujuhtmega.

- Ühendage elektritali konks kinnituskonksuga.

- Laske elektritaliga konks alla.

- Kinnitage lihakeha.

- Tõmmake lihakeha elektritaliga üles

- Fikseerige looma asend kinnituskonksuga sobivale kõrgusele.

- Järgmise lihakeha riputamiseks ühendage elektritali konks lahti kinnituskonksust. Tõstke vasaku käega riiv üles ning parema käega pöörake kangi kasutades statiivi kuni jõuate riiviga vajaliku avani. Fikseerige seejärel riivi asend.

Tootja poolsed soovitused statiivi eluea pikendamiseks:

Üle 200 kg kaaluvate lihakehade puhul soovitame kasutada plokki (elektritaliga kaasas).

Konstruktsiooni tasakaalustamiseks soovitame statiivi koormata otste vahel võrdselt.

Raskemad lihakehad (nt. põder) soovitame kinnitada läbiva tala külge.

TEHNILINE SPETSIFIKATSIOON

Statiivi läbiva tala (pikkus 3 m) otsa kandevõime: 400 kg

Statiivi lühema tala (pikkus 1.47 m) otsa kandevõime: 200 kg

Statiivi kabariitmõõtmed: 6090x3006 mm

Statiivi kõrgus maapinnast: 4500 mm

Trossi pikkus: 5200 mm

Trossi läbimõõt: 5mm (terassüdamikuga)

Elektritali: AWD 153

Mootor: 780 W / 220 V

Elektritali tõstevõime: 200/400 kg

Müratase: 80 dB

Kuna tootearendus on katkematu protsess, jätame endale õiguse seadme spetsifikatsiooni muuta sellest ette teatamata.

GARANTII

Statiivi kasutusjuhendi järgimise korral on statiivi metallkonstruktsioonile pretensioonide esitamise aeg 24 kuud.

# Text boxes

500 mm mmmmmm

Pärast vertikaaltalaga ühendamist kinnitage M10 poltidega pikema horisontaaltala külge trossiratta alus

Ühendage lühem horisontaaltala (2 tk) vertikaaltala peal oleva ristiga ning kinnitage M12 poldiga.

Kinnitage trossirattad M10 poldiga tala külge (4 tk)

Ühendage läbiv tala vertikaaltala peal oleva ristiga ning kinnitage M12 poldiga.

Vertikaaltala

M16 Ühenduspoldidid (6 tk)

Konks lihakeha kinnitamiseks

Kinnituskonks

Riiv statiivi asendi fikseerimiseks

Kang statiivi pööramiseks

Konksu kõrv